# Тягово-сцепное устройство

# ТСУ 8120

Применяемость:

- Great Wall Hover H3/Грейт Уолл Ховер Н3 (CC6460КМ27) с 2009 по 2013 годы выпуска

- Great Wall Hover H5/Грейт Уолл Ховер Н5 (СС6461КМ29) с 2010 года выпуска

# Технические данные

| Допустимая масса прицепа, кг | 1200 |
| --- | --- |
| D-параметр, кН* | 7,7 |
| S-параметр (максимальная вертикальная нагрузка), кг | 60 |
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
| Масса ТСУ, не более, кг | 16,0 |

- На ТСУ применен условно съемный шар (на двух болтах).

- ТСУ крепится к лонжеронам а/м.

- При установке ТСУ на автомобиль бампер необходимо снять, в бампере требуется вырезать небольшое отверстие (изнутри в центре бампера 65мм шириной и 50 мм глубиной).

- Не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля: используются отверстия в лонжеронах, предусмотренные изготовителем.

- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия.

- Крепеж и монтажные пластины оцинкованы.

ООО «ТРЕЙЛЕР» 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Военных строителей, 3.

### Тел/факс (496)642-01-16, 647-54-44, sales@treiler.ru

www.treiler.ru

# Text boxes

* D-параметр рассчитывается по формуле:

D = g* (Mа * Мп/( Mа + Мп)) (Н), где

g – гравитационное ускорение (принимается 9,81 м/с2)

Mа – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)

Мп - допустимая масса буксируемого прицепа